湖北省疾病预防控制中心采购询价单

2018年 7 月5 日

| 采购单位（加盖公章）：湖北省疾病预防控制中心 |
| --- |
| 采 购 需 求 | 项目名称 | 规格 | 配置或技术参数 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | 湖北省疾控中心院内道路刷黑 | 1、具体工程量清单及技术参数要求见附件 2、项目所有报价均包含材料、人工、税费、运费、利润以及安全施工保险等完成项目所必须的费用。 | 合同签订后一周 | 湖北省 疾病预防 控制中心 | 供应商投标时需同时提供以下文件： 1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（复印时加盖公章）； 2、法定代表人代表授权书（参见附件格式）； 3、安全施工服务承诺书； 4、投标文件需附分项报价表（参见附件格式）。 |
| 供应商 回复 | 报价（大写） |  | 报价（元） | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： | 传真： |

| 院内道路刷黑项目分项报价表 |
| --- |
| 工程名称：湖北省疾病预防控制中心院内道路刷黑 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价(含人工、材料、机械及各类规费、税费、措施费等) | 合价 |  |
| 沥青路面分布情况 | 1动物房外路面197.1㎡：27m*7.3m 2、二号门口岗亭10.83㎡：6.5m*0.82m, 2.3m*1.8m, 1.7m*1.6m*0.5 3、传防所西侧路面19.15㎡：3m*0.8m, 4m*2.5m, 4.5m*3m*0.5 合计:227㎡ |  |
| 1 | 1.1 | 路面清理 | 路面清理，必要时还需凿毛水泥路面 清理施工范围内砖石、垃圾、尘土、基层浮渣等。 | ㎡ | 227 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 路面连接油 | 清理路面完毕开始对路面进行洒水并派专用车辆对其进行喷洒冷底油。冷底油的作用可使水泥基层与沥青路面紧密结合。 | ㎡ | 227 |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 路面刷黑 | 1、刷沥青混凝土，5公分厚，二号门岗亭10公分厚，与现有路面平齐。机械碾压平整至表面无明显压痕。摊铺机铺设可使沥青路面平整而舒展。 2、摊铺机完成作业后压道机要及时对沥青路面进行辗压，对于压道机无法到达的地方要用专用震动机对路面进行压实处理。 对于摊铺机难以到达的边角部位要配合人工进行铺设。 3、沥青面层所采用沥青、集料和填料，应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG D40-2004)的有关规定。沥青面层的粗集料应采用碎石，应洁净、干燥，无风化，无有害杂质，具有足够的强度和耐磨耗性，外观接近立方体，有良好的嵌挤能力。 | ㎡ | 227 |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 路面保养 | 沥青路面铺设碾压完成后，封闭交通，待路面表面温度达到设计要求及规范后方可开放交通。 | ㎡ | 227 |  |  |  |
| 总计 |  |  |

湖北省疾病预防控制中心  湖北省预防医学科学院

湖北省疾控中心院内道路刷黑采购项目

一、采购内容及方式

  - 采购内容: 湖北省疾控中心院内道路刷黑采购项目

  - 采购方式：询价采购。由省疾控中心财务、使用部门、监察部门和供应部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标供应商。

  - 预算金额：2.724万元 。

  - 超出预算，作废标处理；由于废标，符合要求不足3家，造成本次招标流标的投标人，不得参加本项目下次竞标。

二、开标时间及地点

1、开标时间：二〇一八年7月12日上午9.30点

2、开标地点：湖北省疾病预防控制中心总务后勤处二楼会议室

二、注意事项

- 本次询价项目为湖北省疾控中心分院内道路刷黑询价采购。项目实行报名登记制度，请投标人将工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证和参加投标项目人身份证（含联系方式）于2018年7月11日下午5点之前将电子版发至邮箱hbcdccw@163.com（报名请在邮件名称中注明报名项目名称和公司全称）办理验资报名手续。没有办理验资报名手续的供应商，一律不得参加次日的采购项目投标。办理验资报名手续后未参加采购项目投标的供应商将禁止其1年内参加我中心其他采购项目。供应商中标后未按投标文件和合同履行所投项目，禁止其3年内参加我中心其他采购项目。

2、供应商按照询价文件要求逐一进行响应，所投报价直接在采购人询价文件回复，回复的询价文件一式三份（填写并加盖公章），并和其他资质证明文件（工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证明文件复印件）一起密封（加盖公章）在规定的时间内送达。

3、供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或                             带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。

4、询价文件中“备注”中所提资格和商务要求，供应商必须无条件响应，否则视其回复的询价文件为无效。

5、中标供应商在合同签订前，需向采购方交纳合同总价款的5%作为履约保证金，验收合格后自动转为质保金，验收合格后一年内无质量及售后服务问题，采购方一次性退还中标供应商（保证金不计息，质保金计算时间以正式验收报告日期为起始时间）。

6、本项目货款验收合格后一次性支付。

- 资格及所投货物证明文件

1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（复印件加盖公章）；

2、法定代表人代表授权书（格式参见附件1）；

3、投标文件需附明细分项报价表和技术参数表；

4、安全施工服务承诺书

安全施工服务承诺书

湖北省疾病预防控制中心：

为落实安全管理措施，确保该项目安全顺序实施，我方就  省疾控中心道路刷黑维修  工程项目进场施工期间作出如下承诺：

1、所有参加现场作业的员工，均受过专业培训并合格，并持有相关作业上岗证，保证严格按相关工作规程进行安全作业，全部人员均已购买保险；现场工作使用的工具、保险用具均已取得相应的安全检测合格证书。开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所；严格遵守安全生产规章制度，做好安全、文明施工作业。

2、教育己方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范。

3、执行施工时间计划安排，如在非正常工作时间内施工，应提前向甲方申请批准后报甲方保卫部门核批备案。除特殊情况经批准外，所有施工人员在每天的17：30时前离场。

4、自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损。

5、经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工用临电、临水、动火，并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施，不私搭乱拉电线。

6、不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。

7、高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护﹐并专人监护。人员必须正确佩戴安全带﹑安全帽﹐作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施。

8、保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料。

9、不在施工现场大声喧哗、吵闹、吸烟、酗酒等影响他人的不文明举止行为。

10、不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意。

11、该项目现场作业员工的劳动安全保险已由我公司负责购买，一切安全责任及因操作不当造成的损失均由我公司承担。

12、以上的承诺，如有违反，所发生的相关费用我方同意在工程决算时予以扣除。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：2018年 7 月   日

附件1：

法定代表人授权书

﹝湖北省疾病预防控制中心﹞：

兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）

签发日期：        年      月      日

附：

授权代表（签字）：

职  务：                                     性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）