### 省疾控中心“实验动物生产区四楼设备与条件维修项目”采购信息公告

根据工作安排，现就省疾控中心“实验动物生产区四楼设备与条件维修项目”进行公开询价采购，欢迎符合资质条件的供应商参与并提交密封报价书。

一、采购内容及方式

1、采购内容: 实验动物生产区四楼设备与条件维修，详见后附下载询价文件。

2、采购方式：询价采购。由省疾控中心财务、使用部门、监察部门和总务部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标供应商。

3、预算金额：人民币7.72万元。

4、供应商须整体报价且不得超过预算金额，否则视为无效报价，按废标处理。

二、供应商资格及要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商参加本采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体报价，不得分包、转包。

三、开标时间及地点

1、开标时间：2019年4月30日上午9：30整

2、开标地点：湖北省疾病预防控制中心（洪山区卓刀泉北路6号）总务处二楼会议室

3、联系电话：027-87652092、87652227

四、注意事项

1、本询价采购项目实行电子邮件报名方式，符合条件的供应商可于2019年4月26日开始至4月29日17:30时止，将营业执照、法定代表人代表授权书、法定代表人身份证和参加投标项目人身份证（含联系方式）以及供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）等电子扫描资料发至邮箱hbcdccw@163.com（报名请在邮件名称中注明报名采购项目名称和公司全称）办理报名手续，可免费下载本询价公告后附询价文件。逾期或未办理报名手续的供应商，一律不得参加本项目询价采购。

2、供应商按照询价文件要求逐一进行响应，询价响应文件一式三份，密封并加盖公章，在规定的时间内送达。递交报价文件截止时间为2019年4月30日9：30时整，已递交文件恕不退还，逾时送达的报价文件恕不接受。

3、供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。

4、询价文件中“备注”中所提资格和商务要求，供应商必须无条件响应，否则视其回复的询价文件为无效。

5、评标结果公示后2日内签订书面合同，中标供应商在合同签订前，需向采购方交纳合同总价款的5%作为履约保证金，验收合格后自动转为质保金，验收合格后一年内无质量及售后服务问题，采购方一次性退还中标供应商（保证金不计息，质保金计算时间以正式验收报告日期为起始时间）。

6、本项目须经验收合格后一次性支付。

五、询价响应文件组成

1、采购询价单（按附件格式）；

2、分项报价表（按附件格式）；

3、营业执照（复印件加盖公章）；

4、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）（加盖公章）；

5、法定代表人代表授权书（按附件格式）；

6、安全施工服务承诺书（按附件格式）；

法定代表人授权书

湖北省疾病预防控制中心：

兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）

签发日期：        年      月      日

授权代表（签字）：

职  务：                           联系电话：

粘贴法人身份证（复印件）

粘贴被授权人身份证（复印件）

湖北省疾病预防控制中心采购询价单

2019年  月  日

| 采购单位：湖北省疾病预防控制中心 |
| --- |
| 采 购 需 求 | 项目名称 | 规格 | 配置或技术参数 | 数量 | 供货时间 | 施工地点 | 备注 |
|  | 实验动物生产区四楼设备与条件维修 | 1、具体工程量清单及技术参数要求见附件《分项报价表》 2、项目所有报价均包含材料、人工、税费、运费、利润以及安全施工保险等完成项目所必须的一切费用 3、质保期：1年 4、施工完毕后负责完成调试标准压力梯度 | 合同签订后30天内 | 洪山区卓刀泉北路6号 | 供应商投标时需同时提供以下文件： 1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（提供复印件或者三证合一复印件，并加盖公章）； 2、法定代表人代表授权书（参见附件格式）； 3、安全施工服务承诺书（参见附件格式）；； 4、投标文件需附分项报价表（参见附件格式）。 |
| 供应商 回复 | 报价（大写） |  | 报价（元） | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： |

分项报价表

项目名称：实验动物生产区四楼设备与条件维修

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目施工工艺及要求 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一：净化灯具更换，紫外杀菌灯更换，开关更换，插座更换，配电箱更换，安全出入指示牌更换 |
| 1 | 1.1 | 拆卸灯具 | 1200*300 | 套 | 50 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | LED净化灯安装 | 900*300 2*18W-LED+不锈钢净化灯，加工定做 | 套 | 50 |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 紫外线杀菌灯 | 900*150 30W-不锈钢紫外线杀菌灯，加工定做 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 开关插座更换 | 86#防水，防弧安全开关，插座（公牛，正泰） | 套 | 50 |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 配电箱更换 | 30位暗装开关箱（定做+空气开关） | 台 | 0 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 更换动物照度灯 | 40W柔性磨砂球形 菲利普 | 套 | 50 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 动物照度控制器 | 5KW-220VAC-20A动物照度控制器（正泰，德力西） | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 电话机 | 壁挂式 | 台 | 5 |  |  |  |
| 9 | 1.9 | 电话线敷设 | 优质全铜芯电话线，阻燃穿线管，敷设 | M | 120 |  |  |  |
| 10 | 1.1 | 电话插座安装 | 86#带底盒暗装 正泰，公牛 | 套 | 5 |  |  |  |
| 11 | 1.11 | 电源线更换 | 4平方毫米单股铜芯 武汉二厂（含人工，辅材） | M | 400 |  |  |  |
| 12 | 1.12 | 电源线更换 | 2.5平方毫米单股铜芯 武汉二厂（含人工，辅材） | M | 500 |  |  |  |
| 13 | 1.13 | 安全出入指示牌 | 国标：含停电指示功能，消防-LED安全出入指示牌 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二部分：高效静压箱，排风口维修及更换 |
| 1 | 2.1 | 高效静压箱维修 | 拆除散流罩，打磨，除尘，防锈漆处理，面油漆处理，清扫消毒，安装散流罩。400*400*450mm | 台 | 45 |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 吊杆更换焊接 | ￠10不锈钢螺杆 480*10mm，含材料及人工 | 根 | 80 |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 散流罩整形喷漆处理 | 含材料及人工 | 套 | 45 |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 配散流罩 | 450*450*80mm 铝合金 | 套 | 10 |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 室内百叶排风口更换 | 445*245mm铝合金百叶（带过滤器），含材料，部件，拆卸，安装密封人工 | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三部分：风管软接头，风阀等更换 |
| 1 | 3.1 | 送排风风管软接头拆除及更换 | 拆除风管软接头（带法兰），制作风管软接头（带法兰），钻孔安装（法兰材料 镀锌钢板）（含硅钛布胶材料，2套密封垫，法兰片，不锈钢螺丝等材料费，及拆卸，制作，打孔安装，螺丝上油养护人工费 | 套 | 90 |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 送排风风阀拆除更换 | 镀锌钢板风阀370*250*150,450*450*150，含拆卸，打孔安装，更换密封垫，不锈钢螺栓，风阀保温，上油养护等。 | 台 | 90 |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 法兰片油漆 | 450*450mm 铆接及焊接型 | 片 | 360 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

*说明：

1）所有价格均用人民币表示，单位为元。

2）分项报价应包括但不限于以上表格。栏目不足，可以续表，但不能加减或修改项目。

3）费用清单每项均应包含在投标总价中。

4）未按照要求列明分项报价表或可导致评议终止。

供应商法定代表人（签字）：

供应商（加盖公章）：

日期：    年   月   日

安全施工服务承诺书

湖北省疾病预防控制中心：

为落实安全管理措施，确保该项目安全顺序实施，我方就       工程项目进场施工期间作出如下承诺：

1、所有参加现场作业的员工，均受过专业培训并合格，并持有相关作业上岗证，保证严格按相关工作规程进行安全作业，全部人员均已购买保险；现场工作使用的工具、保险用具均已取得相应的安全检测合格证书。开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所；严格遵守安全生产规章制度，做好安全、文明施工作业。

2、教育己方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范。

3、执行施工时间计划安排，如在非正常工作时间内施工，应提前向甲方申请批准后报甲方保卫部门核批备案。除特殊情况经批准外，所有施工人员在每天的17：30时前离场。

4、自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损。

5、经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工用临电、临水、动火，并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施，不私搭乱拉电线。

6、不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。

7、高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护﹐并专人监护。人员必须正确佩戴安全带﹑安全帽﹐作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施。

8、保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料。

9、不在施工现场大声喧哗、吵闹、吸烟、酗酒等影响他人的不文明举止行为。

10、不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意。

11、该项目现场作业员工的劳动安全保险已由我公司负责购买，一切安全责任及因操作不当造成的损失均由我公司承担。

12、以上的承诺，如有违反，所发生的相关费用我方同意在工程决算时予以扣除。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日